## Slide 1: ELEMENTOS DE CIRCUITOS FONTES DE TENSÃO E DE CORRENTE A RESISTÊNCIA ELÉTRICA
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 2
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Entender os símbolos e a representação de elementos de circuitos.
Definir o conceito de Resistência Elétrica e saber enunciar e aplicar a Lei de Ohm.
Definir alguns dos conceitos fundamentais que nos acompanharão na disciplina.

## Slide 3
RESUMO
O Sistema Internacional de Unidades
Análise de circuitos: uma visão geral
Tensão e corrente
O elemento básico ideal de circuito
Potência e energia
VARIÁVEIS DE CIRCUITOS
CAPÍTULO 1

## Slide 4
A análise de circuitos é baseada nas variáveis tensão e corrente.
Tensão é a energia por unidade de carga criada pela separação entre cargas. Sua unidade no SI é o Volt (V).
Corrente é a taxa de fluxo de carga. Sua unidade no SI é o Ampère (A).
RESUMO

## Slide 5
O elemento básico ideal de circuito é um componente com dois terminais que não pode ser subdividido; ele pode ser descrito matematicamente em termos da tensão e da corrente em seus terminais.
A convenção passiva usa um sinal positivo na expressão que relaciona a tensão e a corrente nos terminais de um elemento quando a direção de referência para a corrente que passa pelo elemento está na direção da queda de potencial de referência no elemento.
RESUMO

## Slide 6
Potência é a energia por unidade de tempo. Em circuitos elétricos é igual ao produto da tensão e da corrente nos terminais do elemento. Sua unidade no SI é o Watt (W).
O sinal algébrico da potência é interpretado da seguinte forma:
      Se , ocorre absorção de potência pelo circuito ou pelo componente de circuito.
      Se , ocorre fornecimento de potência pelo circuito ou pelo componente de circuito.
RESUMO

## Slide 7
CAPÍTULO 2
Fontes de tensão e corrente
Resistência elétrica – Lei de Ohm
Construção de modelos de circuitos
Leis de Kirchhoff
Análise de circuitos contendo fontes dependentes
ELEMENTOS DE CIRCUITOS

## Slide 8
Elementos Básicos de Circuito
Fontes de Tensão e de Corrente:
Uma fonte elétrica é um dispositivo capaz de converter energia não elétrica em elétrica e vice-versa.
Uma fonte ideal de tensão é um elemento de circuito que mantém uma tensão prescrita em seus terminais, independentemente da corrente que flui por eles.
Uma fonte ideal de corrente é um elemento de circuito que mantém uma corrente prescrita em seus terminais, independentemente da tensão entre eles.
Fonte das imagens: Retiradas da internet, Google Imagens
Fontes de Tensão e de Corrente

## Slide 9
Fontes de Tensão e de Corrente:
Fonte das imagens: Adaptadas do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Fonte de tensão independente:
v
i
0
Curva característica de uma fonte independente de tensão.
a
b
Fonte de corrente independente:
v
i
0
Curva característica de uma fonte independente de corrente.
a
b
Elementos Básicos de Circuito
Fontes Independentes

## Slide 10
Fontes de Tensão e de Corrente:
Fontes dependentes:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Elementos Básicos de Circuito
Fontes dependentes

## Slide 11
Exemplo 2.1:
Fontes ideais independentes:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Elementos Básicos de Circuito
Fontes Independentes

## Slide 12
Exemplo 2.2:
Fontes ideais dependentes:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Elementos Básicos de Circuito
Fontes Independentes

## Slide 13
Resistência é a capacidade dos materiais de impedir a passagem de corrente ou, mais especificamente, impedir o fluxo de carga elétrica. O elemento de circuito usado para modelar esse comportamento é o resistor (R).
Em unidades do SI, a resistência é medida em ohms. A letra grega ômega (Ω) é o símbolo padrão para o ohm.
Fonte das imagens: Retiradas da internet, Google Imagens
Elementos Básicos de Circuito
Resistência Elétrica

## Slide 14
Resistência Elétrica
A resistência de qualquer material de seção reta uniforme é determinada por quatro fatores:
Material;
Comprimento;
Área da seção reta;
Temperatura.
Resistividade
elétrica
Resistência elétrica
Área de seção
Comprimento
Resistência elétrica
Condutância
elétrica
Fonte das imagens: Retiradas da internet, Google Imagens

## Slide 15
Lei de Ohm
A Lei de Ohm é a relação algébrica entre tensão e corrente para um resistor.
    Se o fluxo de corrente no resistor estiver na direção da queda da potencial que lhe é aplicada, então
    Mas se o fluxo de corrente no resistor estiver na direção da elevação de potencial que lhe é aplicada, então
Georg Simon Ohm
(1787-1854)
A tensão é vezes a corrente que entra pelo terminal positivo.
Se a corrente entra pelo terminal negativo a corrente que entra pelo terminal positivo é , portanto .

## Slide 16
Resistores e Lei de Ohm
A Lei de Ohm é a relação algébrica entre tensão e corrente para um resistor.
Resistores lineares:
i
v
0
v
i
0
Elemento básico de circuito:

## Slide 17
Potência em Resistores
A potência em resistores:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Resistor linear é passivo?
Exemplo 2.3:

## Slide 18: ELEMENTOS DE CIRCUITOS FONTES DE TENSÃO E DE CORRENTE A RESISTÊNCIA ELÉTRICA
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 2
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I