## Slide 1: CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE CIRCUITOS, LEIS DE KIRCHHOFF, ANÁLISE DE UM CIRCUITO COM FONTES DEPENDENTES
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 3
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Entender, saber enunciar e saber aplicar as Leis de Kirchhoff da tensão e da corrente.
Compreender a análise de circuitos contendo fontes dependentes.
Compreender as formas de construção de modelos de circuitos.

## Slide 3
Potência em Resistores
A potência em resistores:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Resistor linear é passivo?
Exemplo 2.3:

## Slide 4
CAPÍTULO 2
Fontes de tensão e corrente
Resistência elétrica – Lei de Ohm
Construção de modelos de circuitos
Leis de Kirchhoff
Análise de circuitos contendo fontes dependentes
ELEMENTOS DE CIRCUITOS

## Slide 5
Baseado no conhecimento do comportamento dos componentes:
Fonte das imagens: Adaptadas do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Construção do Modelo de um Circuito
() - pilhas #1 e #2.
- Resistência do filamento da lâmpada.
- Resistência do material do conector “mola”.
- Resistência do material do condutor de energização.
- Interruptor deslizante.

## Slide 6
Baseado no comportamento medido nos terminais do circuito:
Fonte das imagens: Adaptadas do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Construção do Modelo de um Circuito

## Slide 7
Características Básicas de Circuito
Ramo:
Nó:
Laço:
Representa um trecho contendo um elemento único, como uma fonte de tensão ou resistor.
É qualquer caminho fechado em um circuito.
É o ponto de conexão entre dois ou mais ramos.

## Slide 8
Leis de Kirchhoff
Kirchhoff propôs duas leis, baseadas em princípios de conservação da carga elétrica e em conservação da energia.
    Lei de Kirchhoff para corrente (LKC):
      A soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero.
    Lei de Kirchhoff para tensão (LKT):
      A soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero.
Gustav Robert Kirchhoff
(1824-1887)

## Slide 9
Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para corrente (LKC):
a
b
c
d
No nó a :
No nó b :
No nó c :
No nó d :
Atenção ao número de equações independentes!

## Slide 10
Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para corrente (LKC):
Exemplo 2.6:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.

## Slide 11
Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para tensão (LKT):
No laço vermelho :
No laço cinza :
No laço laranja :
+
Atenção ao número de equações independentes!

## Slide 12
Leis de Kirchhoff
Lei de Kirchhoff para tensão (LKT):
Exemplo 2.7:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.

## Slide 13
A corrente no circuito da figura abaixo é 4 A. Determine .
+
_
Exercício de Fixação

## Slide 14
Exercício de Fixação
Calcule a potência associada aos componentes do circuito abaixo. Mostre que o circuito atende ao equilíbrio de potências, i.e., que toda a potência fornecida ao circuito é consumida no circuito.
+
_

## Slide 15
Análise de Circuito com Fontes Dependentes
Utilizar as Leis de Kirchhoff e a Lei de Ohm para determinar no circuito abaixo:
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.

## Slide 16
Análise de Circuito com Fontes Dependentes
Fonte da imagem: Adaptada do Livro: J. Nilsson, S. Riedel, Circuitos Elétricos, 10ª Ed.
Exemplo 2.10:
Utilizar as Leis de Kirchhoff e a Lei de Ohm para determinar no circuito abaixo:

## Slide 17: CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE CIRCUITOS, LEIS DE KIRCHHOFF, ANÁLISE DE UM CIRCUITO COM FONTES DEPENDENTES
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 3
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I