## Slide 1: RESISTORES SÉRIE E PARALELO, CIRCUITOS DIVISORES DE TENSÃO E DE CORRENTE, CIRCUITOS MEDIDORES DE TENSÃO E DE CORRENTE
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 4
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Entender, saber enunciar e saber aplicar o conceito de divisor de tensão e divisor de corrente.
Compreender as formas de simplificar arranjos de circuitos contento resistores por meio de circuitos equivalentes.

## Slide 3
CAPÍTULO 3
Resistores em série e em paralelo.
Circuitos divisores de tensão e de corrente.
Divisão de tensão e de corrente.
Medição de tensão e de corrente.
Medição de resistência – Ponte de Wheatstone.
Circuitos equivalentes triângulo-estrela.
CIRCUITOS RESISTIVOS SIMPLES

## Slide 4
Associação de Resistores
Resistores em Série:
EQUIVALENTES
Quando apenas dois elementos estão ligados a um único nó, eles estão em série;
Elementos de circuitos ligados em série conduzem a mesma corrente.
LKT :
c
=

## Slide 5
Associação de Resistores
EQUIVALENTES
Resistores em Série:
Se k resistores estão ligados em série, o resistor único equivalente tem uma resistência igual à soma das k resistências do circuito:
Fonte das imagens: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 6
Associação de Resistores
Resistores em Paralelo:
EQUIVALENTES
Quando dois ou mais elementos, estão ligados a um único par de nós, diz-se que estão em paralelo;
Elementos de circuito ligados em paralelo têm a mesma tensão em seus terminais.
LKC:
a
b

## Slide 7
Associação de Resistores
EQUIVALENTES
Resistores em Paralelo:
Se k resistores estão ligados em paralelo, o resistor único equivalente pode ser calculado como:
Fonte das imagens: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 8
Associação de Resistores
EQUIVALENTES
Observe que:
  Na associação em série, a resistência equivalente é sempre maior que a do maior resistor;
  Na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a do menor resistor.
Circuitos Série-Paralelo:
  Possuem resistores colocados tanto em série quanto em paralelo, e podem ser simplificados por etapas:

## Slide 9
Exercício Exemplo
Para o circuito mostrado, determine a tensão e a potência fornecida ao circuito pela fonte de corrente:
R = 60 V; 300 W (fornecida)
Fonte da imagem: Adaptado de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 10
Divisor de Tensão
Divisão de tensão é uma ferramenta de análise de circuitos usada para especificar a tensão em determinado resistor de um conjunto de resistores ligados em série quando a queda de tensão nos terminais do conjunto, , é conhecida.
Fonte da imagem: Adaptado de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 11
Divisor de Tensão
Divisor de tensão ligado à uma carga
Fonte da imagem: Adaptado de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
A carga pode ser compreendida como a resistência do circuito que será alimentado pelo divisor de tensão, ou a própria resistência interna do medidor;

## Slide 12
Divisor de Corrente
Divisão de corrente é uma ferramenta de análise de circuitos usada para determinar a corrente em um dado resistor de um conjunto de resistores ligados em paralelo, quando a corrente de entrada no conjunto, , é conhecida.
Fonte da imagem: Adaptado de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 13
Exercício Exemplo
Para o circuito mostrado, determine a corrente e a tensão :
= 18 V; = 2 A
Exemplo 3.4:

## Slide 14: RESISTORES SÉRIE E PARALELO, CIRCUITOS DIVISORES DE TENSÃO E DE CORRENTE, CIRCUITOS MEDIDORES DE TENSÃO E DE CORRENTE
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 4
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I