## Slide 1: AMPLIFICADORES OPERACIONAIS CONCEITOS FUNDAMENTAIS, TERMINAIS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 10
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Compreender a simbologia e saber identificar os cinco terminais de amp ops.
Saber descrever e utilizar as restrições de tensão e corrente e as simplificações resultantes em um amp op ideal.
Compreender algumas das aplicações de circuito que contenham amplificadores operacionais (Amp Ops).

## Slide 3
CAPÍTULO 5
Terminais do amplificador operacional.
Tensões e correntes terminais.
Circuito amplificador inversor.
Circuito amplificador somador.
Circuito amplificador não-inversor.
Circuito amplificador diferencial.
Modelo mais realista para o amp op.
O AMPLIFICADOR OPERACIONAL

## Slide 4
INTRODUÇÃO
O amplificador operacional é um dispositivo projetado para realizar operações matemáticas (adição, subtração, integração, diferenciação, e outras) utilizando a tensão como uma analogia de uma outra quantidade.
É muito difícil enumerar a totalidade das aplicações deste componente. Sua utilização está presente na maioria dos equipamentos de sistemas de controle industrial, instrumentação nuclear e petroquímica, equipamentos médicos, computadores etc.;
Os primeiros amp ops surgiram na década de 1940, ainda com o uso de válvulas, mas eram pouco estáveis e de características bastante ruins.
Em 1968 (já com elementos semicondutores e chaves eletrônicas), a Fairchild Semiconductor lançou um amp op que conquistou ampla aceitação: o μA741.
O Amplificador Operacional

## Slide 5
INTRODUÇÃO
Fonte das imagens: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015, e Wikipédia.
O Amplificador Operacional
O μA741:
Circuito integrado - CI
Terminais principais:
  2- Entrada inversora
  3- Entrada não inversora
  6- Saída
  7- Fonte de alimentação (V+)
  4- Fonte de alimentação (V-)

## Slide 6
TERMINAIS
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
As figuras a seguir mostram um símbolo de circuito amplamente utilizado para um amp op. O símbolo contém os cinco terminais de maior interesse. Na figura da esquerda temos as descrições dos terminais em palavras e na da direita os respectivos sinais.

## Slide 7
TENSÕES TERMINAIS
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
A figura mostrada a seguir apresenta as tensões presentes em cada terminal do amp op, considerando suas polaridades de referência. Cada tensão é medida em relação a um nó de referência.

## Slide 8
CORRENTES TERMINAIS
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
A figura mostrada a seguir apresenta as correntes presentes em cada terminal do amp op, considerando os respectivos sentidos de referência.
ATENÇÃO
As correntes associadas ao amp op também precisam atender a LKC!

## Slide 9
CARACTERÍSTICA DE TRANSFERÊNCIA
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
Onde A é uma constante de proporcionalidade conhecida como ganho de malha aberta e representam as tensões de alimentação (geralmente simétricas).
Valores típicos:
  Ganho de malha aberta (A):
  Tensões de alimentação ():

## Slide 10
TERMINAIS - SIMPLIFICADO
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
Circuito Simplificado:
Circuito Equivalente Representativo:
+
-
+
-
+
-
+
-
Circuito Básico
+
-
+
-
+
-
Circuito Elaborado

## Slide 11
CARACTERÍSTICA DE TRANSFERÊNCIA
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
O Amplificador Operacional
Se objetivamos operar com o amp op em sua região linear, uma restrição se faz necessária para as tensões de entrada, e .
A restrição tem como base os valores típicos para e para o ganho A;
Como:

## Slide 12
CARACTERÍSTICA DE TRANSFERÊNCIA
Fonte das imagens: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015 e google imagens.
O Amplificador Operacional
Se o ganho de malha aberta (amp op ideal), então a região linear ocorrerá apenas se .

## Slide 13
RESTRIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA
O Amplificador Operacional
É importante observar que, mesmo se o ganho de malha aberta for limitado, quando comparamos a tensão de entrada de 2 mV, necessária para que o amp op opere na região linear, com as tensões de nó geralmente obtidas na entrada desse tipo de circuito, podemos considerar que a diferença entre e tende a zero, ou seja, que as duas tensões de entrada precisam ser, na prática, iguais;
Em função disto, definimos a primeira restrição para análise do Amp Op na região de linearidade:
  Restrição de Tensão de Entrada:
Essa restrição é chamada de curto-circuito virtual.
A premissa da restrição de tensão é garantir que o circuito do amp op não sature, i.e, garantir que a operação ocorra na faixa de linearidade.

## Slide 14
RESTRIÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA
O Amplificador Operacional
Mas se as tensões e não forem aproximadamente iguais, como garantir a condição de curto-circuito virtual?
  Fazendo uma realimentação do circuito ligando o terminal de saída à entrada inversora.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
A realimentação negativa faz com que a diferença das tensões da entrada diminua.
Como a tensão de saída é proporcional à diferença das tensões de entrada, a tensão de saída também diminui e o amp op pode operar em sua região linear.

## Slide 15
RESTRIÇÃO DE CORRENTE DE ENTRADA
O Amplificador Operacional
+
-
+
-
+
-
Amp ops são construídos de forma a ter a resistência de entrada muito alta. Tipicamente, .
Em um amp op ideal, a resistência de entrada deve ser infinita. .
Assim, definimos a segunda restrição para análise de um amp op:
  Restrição para a Corrente de Entrada:
OBSERVE
A restrição de corrente é uma condição física do elemento, e não uma imposição para operar linearmente.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 16
RESTRIÇÃO DE CORRENTE DE ENTRADA
O Amplificador Operacional
Considerando a restrição para a corrente de entrada,
temos, ao aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao circuito do amp op, a seguinte relação:
.
Aplicando a restrição, teremos:
.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
OBSERVE
Mesmo que as correntes de entrada no amp op sejam desprezíveis, a corrente na saída poderá ter valor apreciável.

## Slide 17
ANÁLISE DAS RESTRIÇÕES DE ENTRADA
O Amplificador Operacional
Desejamos, na grande maioria das vezes, operar com o amp op em sua região linear.
Na região linear, as tensões de entrada e saída não dependem das tensões de alimentação, , e o circuito pode ser simplificado.
Na região linear o circuito precisará atender a restrição de tensão de entrada:
Construtivamente o circuito do amp op força a restrição de corrente de entrada:
As duas equações de restrição permitem resolver circuitos contendo amp ops, considerando que estes sejam ideais.

## Slide 18
Determine a tensão considerando e .
Especifique a faixa de que impede a saturação do amplificador. Considere .
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Exemplo 5.1
EXEMPLO
Amplificador Operacional

## Slide 19: AMPLIFICADORES OPERACIONAIS CONCEITOS FUNDAMENTAIS, TERMINAIS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 10
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I