## Slide 1: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS O MÉTODO DAS TENSÕES DE NÓ
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 6
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Entender e saber utilizar o Método das Tensões de Nó (MTN) para resolver um circuito elétrico.
Entender os casos especiais de aplicação do MTN.
Compreender a terminologia e as características necessárias à aplicação dos métodos de análise de circuitos.

## Slide 3
CAPÍTULO 4
Terminologia.
O Método das Tensões de Nó (MTN).
O Método das Correntes de Malha (MCM).
Transformação de fonte.
Equivalentes de Thévenin e Norton.
Máxima transferência de potência.
Teorema da Superposição.
TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

## Slide 4
CONTEXTUALIZAÇÃO
Até esse momento no curso, compreendemos as leis básicas de circuitos e como aplica-las para resolver circuitos resistivos simples.
Derivamos, por meio das leis básicas, ferramentas que nos permitiram resolver circuitos de forma prática, sendo elas:
Obtenção de circuitos equivalentes, por meio de associações do tipo série e paralelo, além da transformação estrela-triangulo.
Aplicação dos conceitos de divisão de tensão e de corrente.
O QUE VIMOS ATÉ AQUI
Todavia, a medida que o circuito ganha complexidade, ao se incluir muitos elementos ao mesmo, a aplicação das técnicas aprendidas torna a solução possível, porém muito dispendiosa.

## Slide 5
TERMINOLOGIA
Fonte da imagem: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
DESCRIÇÃO DO CIRCUITO - VOCABULÁRIO

## Slide 6
TERMINOLOGIA
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
CIRCUITOS PLANARES E NÃO PLANARES
Um circuito é considerado planar se for possível representar seus componentes em um plano sem que haja cruzamento entre ramos do circuito.
Circuito planar:
Circuito não planar:
ATENÇÃO O MTN é aplicável a circuitos planares e não planares.
O MCM só é aplicável a circuitos planares.

## Slide 7
Abordagem Sistemática
QUANTAS EQUAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Apresentar uma solução eficiente para um circuito complexo requer uma abordagem sistemática.
Se houver ramos em um circuito, haverá correntes de ramos desconhecidas.
  Necessário: equações independentes.
Para nós no circuito:
  equações independ. usando LKC,
  equações independ. usando LKT.
Considerando os nós essenciais e os ramos essenciais do circuito:
  equações independ. usando LKC,
  equações independ. usando LKT.

## Slide 8
Abordagem Sistemática
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
QUANTAS EQUAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
Considerando e , o menor número de equações para a solução do circuito será:
  , pela LKC, +
  , pela LKT.
Ou seja, serão necessárias 6 equações que relacionem as correntes desconhecidas dos ramos, identificadas na figura ao lado.
ATENÇÃO AOS MÉTODOS DE ANÁLISE
O MTN permite a solução do circuito com equações.
O MCM permite a solução do circuito com equações.
Para isso, precisaremos definir novas variáveis para o circuito.

## Slide 9
Método das Tensões de Nó
INTRODUÇÃO
Está fundamentada na LKC, i.e, se baseia no fato de que a soma algébrica de todas as correntes em um nó do circuito é igual a zero.
Passos:
1º - Identificar claramente os nós essenciais.
2º - Definir o número de equações necessárias.
3º - Selecionar um dos nós como “nó de referência”.
4º - Definir as tensões de nó, i.e., as diferenças de potencial entre os nós essenciais e o nó de referência.
e
5º - Gerar as equações com base na LKC, usando as variáveis de tensão de nó definidas.
1
2
3
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 10
Método das Tensões de Nó
Passos:
5º - Gerar as equações com base na LKC, usando as variáveis de tensão de nó definidas.
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Obtendo as correntes nos ramos conectados a um dos nós essenciais:
No nó 1:
No nó 2:
OBSERVE
Ao se determinar as tensões de nó, e, o circuito está resolvido, uma vez que todas as correntes nos ramos do circuito são descritas por meio dos valores de R, de e.
INTRODUÇÃO

## Slide 11
Método das Tensões de Nó
Determine as correntes , e no circuito a seguir. Determine a potência associada a cada fonte.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
EXEMPLO
, , , ,
Exemplo 4.2

## Slide 12
Método das Tensões de Nó
Determine a potência dissipada no resistor de 5 Ω.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
EXEMPLO – FONTE DEPENDENTE
Exemplo 4.3
ATENÇÃO
A variável de controle deve ser descrita como função das tensões de nó.

## Slide 13
Método das Tensões de Nó
Quando uma fonte de tensão é o único elemento entre dois nós essenciais, o MTN é simplificado.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
CASOS ESPECIAIS – TENSÃO DE NÓ CONHECIDA
OBSERVE
O número de equações necessário será . Em que é o número de fontes de tensão entre nós essenciais.

## Slide 14
Método das Tensões de Nó
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
CASOS ESPECIAIS – O CONCEITO DE SUPER NÓ
No nó 1:
No nó 2: (Eq. 1)
No nó 3: (Eq. 2)
OBSERVE
A corrente i é desconhecida. No entanto, podemos somar a primeira e segunda eq.
(Eq. 1) + (Eq. 2)
Entre os nós 2 e 3:

## Slide 15
Método das Tensões de Nó
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
CASOS ESPECIAIS – O CONCEITO DE SUPER NÓ
Super nó
No nó 1:
No super nó: (Eq. única)
Entre nós 2 e 3:
Quantas Eq.?

## Slide 16
Método das Tensões de Nó
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
EXEMPLO
Determine a tensão no circuito abaixo:

## Slide 17: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS O MÉTODO DAS TENSÕES DE NÓ
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 6
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I